## Slide 1: Ip address configuration
BECA(Onground)

## Slide 2: Requirements
Raspberry pi နှင့် configurationလုပ်မည့် tp-link routerကို ethernetကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားရပါမယ်။
Raspberry-pi နှင့် E-thernet ကြိုး ချိတ်ဆက်ထားသော Tp-link router ၏ wifi ကို configurationလုပ်မည့် laptopတစ်လုံးဖြင့်သာ ချိတ်ဆက်ထားရပါမယ်။
Configuration လုပ်မည့် router ၏ SSID NAME နှင့် wifi passwordကို router ၏ အောက်တွင် စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Same network ဖြစ်နေမှသာ အောက်ကအဆင့်တွေကို ဆက်လက်လုပ်လို့ရပါမယ်။

## Slide 3
Step - 1
Google Chrome ကိုဖွင့်၍ address bar မှာ 192.168.0.101 ဟူ၍ ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
မှတ်ချက်။ ။ပုံတွင်ပြထားသလိုမပေါ်ပါက routerကို resetချပေးပြီးမှပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပေးပါ။

## Slide 4
Step - 2
မှတ်မိလွယ်ပြီးstrongဖြစ်မယ့် login passwordတစ်ခု createလုပ်ပေးပါ။(password & retype password
Password
retype
Password

## Slide 5
Step - 3
ယခုလို admin panel ထဲကိုရောက်လျှင် DHCP ထဲကိုဝင်ပေးပါ။
Click

## Slide 6
Step - 4
DHCP ထဲကိုရောက်လျှင် DHCP Clients List ထဲကိုဝင်ပေးပါ။
Click

## Slide 7
Step - 5
DHCP Clients List ဇယားမှ raspberry pi ၏ MAC Addressကို တစ်လုံးမှမကျန်အောင် copy ကူးပေးထားရပါမယ်။
Copy

## Slide 8
Step - 6
Address Reservation ကိုသွားပါ။ add new button ကိုနှိပ်ပါ။
Click
Click

## Slide 9
Step -7
MAC Address နေရာမှာ copy ကူးလာတာကိုထည့်ပေးပါ။
IP Address နေရာမှာ 192.168.0.101 ကိုထည့်ပေးပါ။
Status ကို Enabledပြောင်းပေးပါ။ ပြီးလျှင် save မှတ်ပေးပါ။
Click

## Slide 10
Step - 8
System Tools မှတစ်ဆင့် Reboot ကိုသွားပါ။
Click 2
Click 1

## Slide 11
Step - 9
Reboot buttonကို နှိပ်ပေးပါ။ပြီးလျှင် ok ကိုနှိပ်ပေးပါ။
Click
Click
ဒီလုပ်ဆောင်မှုပြီးမြောက်ရင်တော့ wifi သေချာပြန်ချိတ်ပြီး မိမိတို့ရဲ့ chromeမှာ moodle websiteကို 192.168.0.101ကိုအသုံးပြုပြီး ခေါ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။